## Slide 1
青岛沿海高端住宅公区
电动门选型研究
平移门 vs. 平开门｜设计、工程与成本协同决策
研究范围：地上会所、住宅单元大堂、地下单元大堂。
决策维度：通行、立面、环境适应性、维护与成本。
汇报目标：形成分部位选型原则、技术边界与询价清单。
【图片占位框】
C07（封面候选） / B10 / A03
平移入口与平开入口对照
参考图片待置入
00
Notes: 副标题：平移门 vs. 平开门｜设计、工程与成本协同决策
核心要点
研究范围：地上会所、住宅单元大堂、地下单元大堂。
决策维度：通行、立面、环境适应性、维护与成本。
汇报目标：形成分部位选型原则、技术边界与询价清单。
建议配图类型
B10作主图，A03作小幅对照图，分别表达平移入口与平开入口；叠加开启方向线稿。
【补充素材搜索建议】
中文：“高端住宅 会所 玻璃自动门 入口”
英文：“luxury residential clubhouse automatic glass entrance”
平台：ArchDaily、谷德设计网、建E网。
画面：完整入口、有人物尺度、能看清门头与地面关系。
口述备注
以三类公区的实际条件为起点，形成设计、工程和成本共同使用的选型依据。

## Slide 2
P1｜背景与范围
三类入口，三种使用与环境条件
部位 | 动线特点 | 环境风险 | 核心需求
地上会所 | 接待访客，活动时可能集中通行 | 室外盐雾、风雨，视雨棚与朝向而变 | 展示性、通行效率、风雨缓冲
住宅单元大堂 | 日常反复通行，老人、儿童及推车并行 | 盐雾、风压及门厅内外温湿差 | 门禁、安全、净宽、关门可靠性
地下单元大堂 | 车库归家、携物通行、安防控制 | 潮湿、冷凝、积水；盐雾暴露程度需实勘 | 防潮、排水、感应及安防联动
按“室外直露—半室外—室内缓冲区”划分环境，不能仅按地上、地下判断。
青岛除夏季台风影响，还需检查冬季低温、冻融及排水冻结。
人流、风荷载、温湿度及防涝标高：待深化。
【图片占位框】
C10 / A01 / A06
场景 / 部件参考
参考图片待置入
01
来源：D4、I-A01/A06、J；项目环境参数V。
Notes: 核心要点
部位｜动线特点｜环境风险｜核心需求
地上会所｜接待访客，活动时可能集中通行｜室外盐雾、风雨，视雨棚与朝向而变｜展示性、通行效率、风雨缓冲
住宅单元大堂｜日常反复通行，老人、儿童及推车并行｜盐雾、风压及门厅内外温湿差｜门禁、安全、净宽、关门可靠性
地下单元大堂｜车库归家、携物通行、安防控制｜潮湿、冷凝、积水；盐雾暴露程度需实勘｜防潮、排水、感应及安防联动
按“室外直露—半室外—室内缓冲区”划分环境，不能仅按地上、地下判断。
青岛除夏季台风影响，还需检查冬季低温、冻融及排水冻结。
人流、风荷载、温湿度及防涝标高：待深化。
建议配图类型
A01展示地下归家，A06展示通透入口；会所图如无项目确认，标为“空间意向”，不直接认定照片部位。
【补充素材搜索建议】
中文：“青岛沿海住宅 会所入口 地下归家大堂”
英文：“coastal residential entrance basement arrival lobby”
平台：项目总平与建筑图、谷德设计网、ArchDaily。
画面：三部位同尺度对照，配室内外边界、风雨及动线箭头。
口述备注
先判断入口暴露程度和动线，再确定门型，避免同项目一刀切。
来源：D4、I-A01/A06、J；项目环境参数V。

## Slide 3
P2｜结论先行
先看空间与工况，再看立面与价格
判断维度 | 平移门优先评估条件 | 平开门优先评估条件
通行 | 连续双向、推车或携物通行较多 | 门禁控制、间歇通行
空间 | 有侧向收纳、门头承重与检修空间 | 有安全开启扇区、候门空间
门洞 | 大面宽；固定玻璃与活动扇可合理组合 | 窄洞口或侧向无法收纳；需核净宽
立面 | 连续玻璃、视线通透、隐藏门头 | 高门扇、装饰分格、拉手仪式感
成本 | 常规感应系统作为基准方案 | 上置与地埋分别询价，避免默认地埋
会所主入口优先评估平移；单元和地下入口按上述条件比选。
不设未经验证的“某门宽以上必须平移”硬阈值。
高湿、易积水部位优先排除不具备可靠排水的地埋方案。
消防、疏散、无障碍及失电操作要求先于外观选择。
【图片占位框】
C02 / B10 / A06 / A10
场景 / 部件参考
参考图片待置入
02
来源：I-B10/A06/A10、J；选型工况V。
Notes: 核心要点
判断维度｜平移门优先评估条件｜平开门优先评估条件
通行｜连续双向、推车或携物通行较多｜门禁控制、间歇通行
空间｜有侧向收纳、门头承重与检修空间｜有安全开启扇区、候门空间
门洞｜大面宽；固定玻璃与活动扇可合理组合｜窄洞口或侧向无法收纳；需核净宽
立面｜连续玻璃、视线通透、隐藏门头｜高门扇、装饰分格、拉手仪式感
成本｜常规感应系统作为基准方案｜上置与地埋分别询价，避免默认地埋
会所主入口优先评估平移；单元和地下入口按上述条件比选。
不设未经验证的“某门宽以上必须平移”硬阈值。
高湿、易积水部位优先排除不具备可靠排水的地埋方案。
消防、疏散、无障碍及失电操作要求先于外观选择。
建议配图类型
B10与A06并列，统一比例标出侧向收纳和开启扇区；A10作立面风格补充。
【补充素材搜索建议】
中文：“平移门 平开门 净宽 收纳空间 对比”
英文：“sliding versus swing door clearance diagram”
平台：多玛凯拔、盖泽、瑞可达官网及技术手册。
画面：相同洞口条件下的两种开启平面。
口述备注
门型选择有先后顺序：安全和空间成立后，再讨论立面与成本。
来源：I-B10/A06/A10、J；选型工况V。

## Slide 4
P3｜分类逻辑
开启方式决定专业接口与维护路径
项目 | 电动平移门 | 电动平开门
土建接口 | 门头承重、侧向收纳、检修口 | 门轴受力、开启扇区；地埋型另设基坑
机电接口 | 门头电源、感应、门禁、安全检测 | 上置或地埋供电、扇区检测、门禁
主要维护 | 轨道、吊轮、传动、导向与传感器 | 门轴、铰链、传动机构；地埋另查箱体排水
报价边界 | 单/双扇、固定玻璃、安全附件 | 电机数量、门扇、上置/地埋及土建范围
一级按平移/平开，二级再分常规/磁悬浮、上置/地埋。
电动平开不等于地埋，隐藏设备也不代表无需检修。
整门统一按元/套比较；门体可辅以元/㎡分析。
【图片占位框】
B01 / A03
场景 / 部件参考
参考图片待置入
03
来源：I-B01/A03、J。
Notes: 核心要点
项目｜电动平移门｜电动平开门
土建接口｜门头承重、侧向收纳、检修口｜门轴受力、开启扇区；地埋型另设基坑
机电接口｜门头电源、感应、门禁、安全检测｜上置或地埋供电、扇区检测、门禁
主要维护｜轨道、吊轮、传动、导向与传感器｜门轴、铰链、传动机构；地埋另查箱体排水
报价边界｜单/双扇、固定玻璃、安全附件｜电机数量、门扇、上置/地埋及土建范围
一级按平移/平开，二级再分常规/磁悬浮、上置/地埋。
电动平开不等于地埋，隐藏设备也不代表无需检修。
整门统一按元/套比较；门体可辅以元/㎡分析。
建议配图类型
B01与A03并排，配系统分解线稿及专业接口标注。
【补充素材搜索建议】
中文：“自动平移门 系统构成 自动平开门 安装剖面”
英文：“automatic sliding swing door operator installation section”
平台：品牌官网、官方安装手册。
画面：电机、控制器、安全检测、承重与检修位置完整。
口述备注
分类服务于接口管理，让设计、工程和成本使用同一套边界。
来源：I-B01/A03、J。

## Slide 5
P4｜平移门场景
适合宽入口，但必须留出收纳与检修空间
适用：会所主入口、大面宽单元大堂及满足条件的地下归家入口。
连续通行时不占平开扇区，但门扇侧向移动区仍需防夹及防碰控制。
门机可藏于门头或吊顶，应预留承重连接和可拆卸检修面。
迎风入口需配合门厅、雨棚与台风运行策略，门机不能替代抗风设计。
人流量阈值、开启时间及安全检测范围：待深化。
【图片占位框】
B01（C01重复） / C03 / C06 / B10
门体、空间与节点参考
参考图片待置入
04
来源：D1、I-B01/B10、J。
Notes: 核心要点
适用：会所主入口、大面宽单元大堂及满足条件的地下归家入口。
连续通行时不占平开扇区，但门扇侧向移动区仍需防夹及防碰控制。
门机可藏于门头或吊顶，应预留承重连接和可拆卸检修面。
迎风入口需配合门厅、雨棚与台风运行策略，门机不能替代抗风设计。
人流量阈值、开启时间及安全检测范围：待深化。
建议配图类型
B01作系统示例，B10作通透效果示例。B01标出警示带、门禁柱和门头；B10标出玻璃连续视线。
【补充素材搜索建议】
中文：“会所 无地轨 玻璃自动平移门 门头检修”
英文：“frameless automatic sliding entrance concealed operator access”
平台：ArchDaily、谷德设计网、品牌案例库。
画面：开启前后对照，能看清门扇收纳及门头检修位置。
口述备注
平移门的空间优势，要靠侧向收纳、导向和检修条件共同实现。
来源：D1、I-B01/B10、J。

## Slide 6
P5｜平移门门体
通透与极窄效果需由结构和安全配置支撑
铜艺方案：双面纯铜面板＋不锈钢骨架＋蜂窝板；厚度、连接与封边待深化。
玻璃底稿为6–12mm超白钢化；超白是外观属性，安全构成与厚度须另行设计。
参考宽3600×高2900mm，须确认是洞口、整樘还是其他尺寸口径。
净开宽1200–2800mm为底稿参考范围，不直接与上述尺寸组成确定方案。
大面宽优先评估夹胶安全玻璃；极窄框同步校核刚度、嵌固、导向及门重。
【图片占位框】
B10 / B05 / C03
门体、空间与节点参考
参考图片待置入
05
来源：D1、D4、I-B10/B05；尺寸及结构V。
Notes: 核心要点
铜艺方案：双面纯铜面板＋不锈钢骨架＋蜂窝板；厚度、连接与封边待深化。
玻璃底稿为6–12mm超白钢化；超白是外观属性，安全构成与厚度须另行设计。
参考宽3600×高2900mm，须确认是洞口、整樘还是其他尺寸口径。
净开宽1200–2800mm为底稿参考范围，不直接与上述尺寸组成确定方案。
大面宽优先评估夹胶安全玻璃；极窄框同步校核刚度、嵌固、导向及门重。
建议配图类型
B10展示细框通透效果，B05展示中央开口与两侧玻璃比例。B05仅作立面参考，暂不据图确认驱动形式。
【补充素材搜索建议】
中文：“极窄铜框 平移门 夹胶玻璃 嵌固节点”
英文：“slim bronze sliding door laminated glass glazing section”
平台：门窗系统商资料、建E网、Pinterest。
画面：正面可视宽度与剖面深度对照，明确骨架和玻璃构成。
口述备注
先明确尺寸口径和玻璃构成，才能讨论门重、极窄效果与门机适配。
来源：D1、D4、I-B10/B05；尺寸及结构V。

## Slide 7
P6｜平移门机与价格
核实型号，统一承重和供货口径
底稿型号 | 底稿承重/噪声 | 机组参考价，不含门体 | 处理意见
多玛ES200 | 200kg；≤48dB | 8,800–15,000元 | 核实版本、单/双扇承重与测试条件
松下150型 | 150kg；≤50dB | 6,500–9,800元 | 补完整型号及技术文件
瑞可达DFA127 | 120kg；≤45dB | 12,000–18,000元 | 移至平开核查，不参与本页排名
普通感应平移整门：1.2–2.2万元/套，铜艺另计。
磁悬浮整门：1.8–3.5万元/套，铜艺另计；具体品牌型号待深化。
机组价与整门价不可直接相加，也不可任意组合不同区间端点。
噪声需统一测试环境、距离、门体及运行状态后比较。
【图片占位框】
B01（门头局部）
场景 / 部件参考
参考图片待置入
06
来源：D1；全部性能和价格V。
Notes: 核心要点
底稿型号｜底稿承重/噪声｜机组参考价，不含门体｜处理意见
多玛ES200｜200kg；≤48dB｜8,800–15,000元｜核实版本、单/双扇承重与测试条件
松下150型｜150kg；≤50dB｜6,500–9,800元｜补完整型号及技术文件
瑞可达DFA127｜120kg；≤45dB｜12,000–18,000元｜移至平开核查，不参与本页排名
普通感应平移整门：1.2–2.2万元/套，铜艺另计。
磁悬浮整门：1.8–3.5万元/套，铜艺另计；具体品牌型号待深化。
机组价与整门价不可直接相加，也不可任意组合不同区间端点。
噪声需统一测试环境、距离、门体及运行状态后比较。
建议配图类型
B01门头裁切仅作位置示意；产品图及性能以官方手册补充，不从照片推断品牌。
【补充素材搜索建议】
中文：“多玛ES200 技术手册 松下150自动门 磁悬浮门机”
英文：“dormakaba ES 200 technical data Panasonic sliding door operator”
平台：品牌官网、官方授权渠道。
画面：带型号、安装尺寸及荷载说明的产品页。
口述备注
此页价格用于预算初筛，参数和供货范围确认后才具备比价意义。
来源：D1；全部性能和价格V。

## Slide 8
P7｜平开门场景
单元人行入口重点检查开启冲突
适用：住宅单元人行门、地下大堂通道及缺少侧向收纳的门洞。
窄洞口可评估单扇，但有效净宽要扣除框、扇及五金影响。
开启扇区不得与候梯、门禁等待、推车和转弯动线冲突。
高门扇与装饰拉手形成仪式感，也增加重量和日常维护工作。
地埋与上置同步比选；开启角度、频率及室外适用性待确认。
【图片占位框】
A03 / A05 / B07 / C05
门体、空间与节点参考
参考图片待置入
07
来源：D2、I-A03/A05/B07、J。
Notes: 核心要点
适用：住宅单元人行门、地下大堂通道及缺少侧向收纳的门洞。
窄洞口可评估单扇，但有效净宽要扣除框、扇及五金影响。
开启扇区不得与候梯、门禁等待、推车和转弯动线冲突。
高门扇与装饰拉手形成仪式感，也增加重量和日常维护工作。
地埋与上置同步比选；开启角度、频率及室外适用性待确认。
建议配图类型
A03主图，A05与B07辅助：分别表达地下通行、高门扇效果和双扇开启。叠加扇区与人员等待位置。
【补充素材搜索建议】
中文：“住宅单元 电动平开门 开启扇区 门禁等候”
英文：“residential automatic swing door safety clearance access control”
平台：盖泽、瑞可达官网、建E网。
画面：平面中同时标出门扇、轮椅、推车和门禁操作位置。
口述备注
平开门不是只看能否打开，更要看打开后人站在哪里、如何通过。
来源：D2、I-A03/A05/B07、J。

## Slide 9
P8｜平开门门体
门宽、门重与风力矩共同控制选型
底稿材料：T2紫铜＋热镀锌钢骨架；或超白玻璃＋极窄金属框。
沿海高暴露部位，热镀锌钢须论证焊缝、切口和内腔防腐，并与不锈钢方案比选。
常规参考单扇宽1.2–1.8m、高2.4–2.9m，不代表所有门机均可覆盖。
门扇重量应计入玻璃、框、铜板、长拉手及连接件，不能只估玻璃重量。
“3.5m/600kg”等能力需核曲线；门越宽，风力矩及传动要求越需重点校核。
【图片占位框】
B03 / B04 / A07 / C02 / C04 / C07 / C08
门体、空间与节点参考
参考图片待置入
08
来源：D2、I-B03/B04/A07；荷载与结构V。
Notes: 核心要点
底稿材料：T2紫铜＋热镀锌钢骨架；或超白玻璃＋极窄金属框。
沿海高暴露部位，热镀锌钢须论证焊缝、切口和内腔防腐，并与不锈钢方案比选。
常规参考单扇宽1.2–1.8m、高2.4–2.9m，不代表所有门机均可覆盖。
门扇重量应计入玻璃、框、铜板、长拉手及连接件，不能只估玻璃重量。
“3.5m/600kg”等能力需核曲线；门越宽，风力矩及传动要求越需重点校核。
建议配图类型
B03展示高窄门扇，B04展示拉手连接，A07展示框与拉手构成；旁配门重分解图。
【补充素材搜索建议】
中文：“铜艺玻璃门 骨架 剖面 门扇重量 地埋轴连接”
英文：“bronze glass swing door frame section pivot load calculation”
平台：深化供应商资料、门窗系统商、建E网。
画面：铜板折边、内骨架、玻璃嵌固与拉手固定节点。
口述备注
装饰构件也属于荷载，宽高比例和风力矩必须与门机一并校核。
来源：D2、I-B03/B04/A07；荷载与结构V。

## Slide 10
P9｜平开门机与价格
隐藏设备必须具备可维护的工程条件
型号 | 底稿原值 | 本项目核查重点
FAAC S800H | 液压地埋；800kg/2m | 适配曲线、频率、防护、应急操作
DITEC CUBIC6 | 3.5m/600kg；IP67 | 型号后缀、荷载组合、IP适用部件
盖泽Powerturn | ≤1600mm/300kg | 安装方式、组合条件、风荷载及安全附件
松下NSPDS1150 | 150kg；IP67 | 完整型号、官方文件及防护范围
瑞可达DFA127 | 底稿120kg、≤45dB | 平开类别确认，性能与报价重新核验
重型平开整门参考：1.5–3万元/套，底稿称含地埋机和门体、铜艺另计；门体与铜艺增项边界须澄清。
地埋箱体、基坑、防水、排水、石材收口和拆装费用单列。
IP67不代表耐盐雾或长期浸泡适用，也不自动覆盖控制箱和接线端。
上置与地埋按全套工程成本比较，不只比较电机单价。
【图片占位框】
B08 / B09 / B07 / C05
场景 / 部件参考
参考图片待置入
09
来源：D1、D2、I-B07/B08/B09；参数V。
Notes: 核心要点
型号｜底稿原值｜本项目核查重点
FAAC S800H｜液压地埋；800kg/2m｜适配曲线、频率、防护、应急操作
DITEC CUBIC6｜3.5m/600kg；IP67｜型号后缀、荷载组合、IP适用部件
盖泽Powerturn｜≤1600mm/300kg｜安装方式、组合条件、风荷载及安全附件
松下NSPDS1150｜150kg；IP67｜完整型号、官方文件及防护范围
瑞可达DFA127｜底稿120kg、≤45dB｜平开类别确认，性能与报价重新核验
重型平开整门参考：1.5–3万元/套，底稿称含地埋机和门体、铜艺另计；门体与铜艺增项边界须澄清。
地埋箱体、基坑、防水、排水、石材收口和拆装费用单列。
IP67不代表耐盐雾或长期浸泡适用，也不自动覆盖控制箱和接线端。
上置与地埋按全套工程成本比较，不只比较电机单价。
建议配图类型
B08关闭状态＋B09开启状态，B07底部局部辅助；照片仅说明设备与空间位置，安装形式由图纸确认。
【补充素材搜索建议】
中文：“FAAC S800H DITEC CUBIC6 地埋门机 安装排水”
英文：“FAAC S800H Ditec CUBIC foundation box drainage installation”
平台：FAAC、DITEC、盖泽、瑞可达及松下官方渠道。
画面：荷载曲线、基础箱、排水口和电气接口完整的安装图。
口述备注
地埋式的效果优势，必须以排水、防护和可维修性成立为前提。
来源：D1、D2、I-B07/B08/B09；参数V。

## Slide 11
P10｜材料与沿海适配
将防腐要求落实到节点与验收
材料/部件 | 沿海风险 | 控制要求
T2紫铜/黄铜 | 氧化、色差、盐渍及封闭层破坏 | 分别封样，明确抗氧化封闭、清洁与修补方法
304/316不锈钢 | 点蚀、缝隙积盐、焊接污染 | 按暴露等级选用；高暴露部位优先评估316，处理焊缝
热镀锌钢/铝合金 | 切口、焊缝、内腔及涂层缺陷 | 明确牌号、预处理、镀层/涂层及补口体系
透明/纹理玻璃 | 边部损伤、嵌固与破碎后安全 | 外观与安全配置分开确定，不以“超白”代替安全说明
紧固件与连接 | 异种金属腐蚀、积水缝隙 | 配套选材、绝缘隔离、排水与可清洁性
中性盐雾试验应注明依据、时长、样件状态及判定标准，均待深化。
试验时长不能直接换算实际寿命；316同样需要清洁维护。
铜艺高端效果要同时控制交付色差和后续维修色差。
【图片占位框】
A02 / A07 / B04 / A09 / B06 / C08 / C09
场景 / 部件参考
参考图片待置入
10
来源：D4、I-A02/A07/A09/B04/B06、J；试验条件V。
Notes: 核心要点
材料/部件｜沿海风险｜控制要求
T2紫铜/黄铜｜氧化、色差、盐渍及封闭层破坏｜分别封样，明确抗氧化封闭、清洁与修补方法
304/316不锈钢｜点蚀、缝隙积盐、焊接污染｜按暴露等级选用；高暴露部位优先评估316，处理焊缝
热镀锌钢/铝合金｜切口、焊缝、内腔及涂层缺陷｜明确牌号、预处理、镀层/涂层及补口体系
透明/纹理玻璃｜边部损伤、嵌固与破碎后安全｜外观与安全配置分开确定，不以“超白”代替安全说明
紧固件与连接｜异种金属腐蚀、积水缝隙｜配套选材、绝缘隔离、排水与可清洁性
中性盐雾试验应注明依据、时长、样件状态及判定标准，均待深化。
试验时长不能直接换算实际寿命；316同样需要清洁维护。
铜艺高端效果要同时控制交付色差和后续维修色差。
建议配图类型
A02、A07、B04、A09组成材料细节板；B06补充纹理玻璃效果。图下注明“实际材质待核”。
【补充素材搜索建议】
中文：“沿海铜门 抗氧化封闭 不锈钢 电偶腐蚀 隔离节点”
英文：“coastal bronze door coating stainless steel galvanic isolation”
平台：材料厂家技术资料、防腐检测机构、品牌官网。
画面：封闭样板、焊缝处理、隔离垫片及涂层破损修补节点。
口述备注
防腐不能停留在材料名称，切口、焊缝、连接和维护都要有要求。
来源：D4、I-A02/A07/A09/B04/B06、J；试验条件V。

## Slide 12
P11｜品牌比较
按产品路线入围，按同工况和本地服务定标
品牌 | 本项目比选定位 | 重点场景 | 必须补齐
多玛凯拔 | 成熟自动门系统候选 | 会所、大堂平移 | 具体系列、承重定义、配套清单
松下 | 标准化配置与成本对标候选 | 常规平移等 | 完整型号、官方参数、渠道
盖泽 | 自动平开与安全控制候选 | 单元上置平开 | 荷载组合、安全附件、安装方式
瑞可达 | 平移、平开分系列比选 | 大堂自动门 | DFA127分类纠偏及系列对应
FAAC | 重型、液压地埋专项候选 | 重铜门 | 荷载曲线、防护及维护条件
DITEC | 机电地埋候选 | 隐藏式平开 | 型号后缀、排水及备件
CAME | 地埋平开补充候选 | 隐藏式平开 | 具体型号与全套技术资料待深化
此表为项目比选定位，不作未经验证的质量或价格排名。
同一工况询价：门宽、门重、频率、环境、失电操作与安全配置一致。
青岛服务网点、响应时限、备件库存与停机恢复时间纳入评价。
品牌评分权重及授权核查流程：待深化。
【图片占位框】
B01 / B08
11
来源：D1、D2、J；品牌具体能力与服务V。
Notes: 核心要点
品牌｜本项目比选定位｜重点场景｜必须补齐
多玛凯拔｜成熟自动门系统候选｜会所、大堂平移｜具体系列、承重定义、配套清单
松下｜标准化配置与成本对标候选｜常规平移等｜完整型号、官方参数、渠道
盖泽｜自动平开与安全控制候选｜单元上置平开｜荷载组合、安全附件、安装方式
瑞可达｜平移、平开分系列比选｜大堂自动门｜DFA127分类纠偏及系列对应
FAAC｜重型、液压地埋专项候选｜重铜门｜荷载曲线、防护及维护条件
DITEC｜机电地埋候选｜隐藏式平开｜型号后缀、排水及备件
CAME｜地埋平开补充候选｜隐藏式平开｜具体型号与全套技术资料待深化
此表为项目比选定位，不作未经验证的质量或价格排名。
同一工况询价：门宽、门重、频率、环境、失电操作与安全配置一致。
青岛服务网点、响应时限、备件库存与停机恢复时间纳入评价。
品牌评分权重及授权核查流程：待深化。
建议配图类型
品牌—产品路线矩阵；B01与B08作系统场景小图，不得将照片对应到未确认品牌。
【补充素材搜索建议】
中文：“自动门 官方技术手册 青岛 授权售后 备件”
英文：“automatic door operator official technical data authorized service China”
平台：各品牌中国官网及官方授权渠道。
画面：技术手册封面、产品型号、售后覆盖及备件清单。
口述备注
品牌定位帮助入围，真正定标要看同工况能力、交付和本地服务。
来源：D1、D2、J；品牌具体能力与服务V。

## Slide 13
P12｜成本拆解
先统一清单，再形成经济、标准、高端三档
费用项 | 底稿参考 | 清单控制
门机系统 | 整门35%–55% | 电机数量、控制器、安全附件范围
门体及五金 | 整门25%–45% | 铜板、型材、玻璃、固定部分与五金
安装调试 | 平移800–2,000元/套 | 地埋土建配合、排水、保护另核
门禁/联动 | 另计1,000–5,000元/套 | 控制器、终端、布线及接口责任
售后维保 | 金额与占比待深化 | 质保、年度维护、备件及上门费用
占比来自不同配置参考，不可将上下限任意拼成100%；不建议画饼图。
档次 | 配置建议 | 应用方向 | 控制原则
经济型 | 常规感应平移或上置平开、标准框玻璃 | 重复性入口、成本敏感部位 | 安全与防腐要求不降档
标准型 | 成熟系统、分环境防腐、完整检测与门禁 | 主流单元、地下归家入口 | 优先标准化、减少非标
高端型 | 铜艺、极窄、隐藏设备；磁悬浮/地埋按条件选 | 会所、重点展示入口 | 定制与维护费用单列
预算锚点：普通平移1.2–2.2万、磁悬浮1.8–3.5万、重型平开1.5–3万/套，铜艺另计。
三档不直接绑定上述区间，最终取决于尺寸、配置和供货边界。
报价日期、含税、运费、固定玻璃、安装及维保：待深化。
全生命周期比较应计入耗材、备件、排水维护和停机影响。
【图片占位框】
A02 / B10 / C04 / C09
12
来源：D1—D3；正式报价V。
Notes: 核心要点
费用项｜底稿参考｜清单控制
门机系统｜整门35%–55%｜电机数量、控制器、安全附件范围
门体及五金｜整门25%–45%｜铜板、型材、玻璃、固定部分与五金
安装调试｜平移800–2,000元/套｜地埋土建配合、排水、保护另核
门禁/联动｜另计1,000–5,000元/套｜控制器、终端、布线及接口责任
售后维保｜金额与占比待深化｜质保、年度维护、备件及上门费用
占比来自不同配置参考，不可将上下限任意拼成100%；不建议画饼图。
档次｜配置建议｜应用方向｜控制原则
经济型｜常规感应平移或上置平开、标准框玻璃｜重复性入口、成本敏感部位｜安全与防腐要求不降档
标准型｜成熟系统、分环境防腐、完整检测与门禁｜主流单元、地下归家入口｜优先标准化、减少非标
高端型｜铜艺、极窄、隐藏设备；磁悬浮/地埋按条件选｜会所、重点展示入口｜定制与维护费用单列
预算锚点：普通平移1.2–2.2万、磁悬浮1.8–3.5万、重型平开1.5–3万/套，铜艺另计。
三档不直接绑定上述区间，最终取决于尺寸、配置和供货边界。
报价日期、含税、运费、固定玻璃、安装及维保：待深化。
全生命周期比较应计入耗材、备件、排水维护和停机影响。
建议配图类型
费用区间条形图＋三档配置卡；以A02装饰细节与B10标准玻璃效果说明配置差异，不以图片估价。
【补充素材搜索建议】
中文：“自动门 报价清单 维保 地埋门机 土建费用”
英文：“automatic door cost breakdown maintenance quotation”
平台：项目历史合同、成本数据库、品牌正式报价。
画面：匿名化同口径清单与配置表，避免使用无来源网络报价截图。
口述备注
先统一范围再比价格，避免低门机报价被安装、联动和维护增项抵消。
来源：D1—D3；正式报价V。

## Slide 14
P13｜沿海落地
防腐、抗风、排水和联动均须可验收
控制项 | 落地要求 | 主责协同
防潮防腐 | 材料、焊缝、涂层、紧固件和电控防冷凝成套考虑 | 建筑、供应商、工程
台风风压 | 平移校核扇体、导向、轨道与锚固；平开校核门轴、铰链、限位及风力矩 | 结构/幕墙、门机供应商
地埋排水 | 项目要求IP67机体；明确部件范围，基坑接可靠排水并可维护 | 给排水、电气、工程
地下安防 | 核查信号、供电、金属遮挡、门禁与消防接口 | 智能化、电气、消防
无障碍 | 有效净宽以≥900mm作方案目标，按现行规范及具体用途复核 | 建筑、无障碍、消防
地埋节点标明完成面、箱盖、排水去向、线管和拆卸路径；兼顾暴雨倒灌与冻结。
大面宽玻璃建议评估夹胶，构成与厚度由计算确定。
无明显门槛的照片只能证明视觉效果，不能代替高差、防水和排水节点。
失电、消防、门禁故障分别联调，不能统一假设“断电常开”。
【图片占位框】
B07 / A09 / B09 / C06 / C10
场景 / 部件参考
参考图片待置入
13
来源：D4、I-B07/A09/B09、J；专项参数V。
Notes: 核心要点
控制项｜落地要求｜主责协同
防潮防腐｜材料、焊缝、涂层、紧固件和电控防冷凝成套考虑｜建筑、供应商、工程
台风风压｜平移校核扇体、导向、轨道与锚固；平开校核门轴、铰链、限位及风力矩｜结构/幕墙、门机供应商
地埋排水｜项目要求IP67机体；明确部件范围，基坑接可靠排水并可维护｜给排水、电气、工程
地下安防｜核查信号、供电、金属遮挡、门禁与消防接口｜智能化、电气、消防
无障碍｜有效净宽以≥900mm作方案目标，按现行规范及具体用途复核｜建筑、无障碍、消防
地埋节点标明完成面、箱盖、排水去向、线管和拆卸路径；兼顾暴雨倒灌与冻结。
大面宽玻璃建议评估夹胶，构成与厚度由计算确定。
无明显门槛的照片只能证明视觉效果，不能代替高差、防水和排水节点。
失电、消防、门禁故障分别联调，不能统一假设“断电常开”。
建议配图类型
B07地面与门头局部、A09底部收口、B09门头与通行状态，搭配项目地埋排水节点及抗风传力示意。
【补充素材搜索建议】
中文：“地埋门机 基坑排水 防倒灌 自动门抗风压 无障碍净宽”
英文：“underground door operator drainage backflow wind load accessible clear width”
平台：官方安装手册、项目专项图纸、专业节点资料库。
画面：带标高、排水终点、电气接口、检修路径的剖面。
口述备注
性能要求要转成图纸节点、责任分工和现场测试记录，才能落实。
来源：D4、I-B07/A09/B09、J；专项参数V。

## Slide 15
P14｜决策树与下一步
先过约束，再定系统与配置
输入部位、洞口、净宽、人流、环境及立面目标，建立逐樘门表。
先核消防、疏散、无障碍和失电操作，再检查收纳与开启空间。
对候选方案核算门宽、门重、风荷载、频率及环境适用性。
完成品牌技术澄清、样板测试及同口径报价，再定型入库。
样板测试覆盖感应、防夹、联动、失电、噪声与排水；指标待深化。
A 输入：部位、门洞、净宽、人流、环境
B 安全及规范要求可满足？
C 具备侧向收纳及门头条件？
D 纳入平移候选
G 同时具备安全平开条件？
H 平移方案深化
E 具备安全平开扇区？
F 纳入平开候选
I 地埋排水与维护条件成立？
J 上置与地埋同步比选
K 优先评估上置平开
X 调整门洞、动线或系统
决策路径：A→B；B否→X，B是→C；C是→D，C否→E；E否→X，E是→F；D→G；G是→F，G否→H；F→I；I是→J，I否→K
L 核验荷载、频率、环境及安全配置
M 技术核验通过？否→X；是→N
N 样板测试、成本比较、方案定型
H / J / K → L → M
工作 | 主责建议 | 可审查成果
门表及环境调查 | 设计＋工程 | 尺寸、净宽、门重、暴露、动线、排水表
品牌技术澄清 | 设计＋采购＋供应商 | 官方手册、适配曲线、选型确认与服务承诺
样板段测试 | 工程牵头，设计及物业参加 | 感应、防夹、失电、联动、噪声与排水记录
成本对标 | 成本＋设计 | 同口径报价、配置分档、维保及备件价格
14
来源：J；测试方法、阈值与责任签认V。
Notes: 核心要点
输入部位、洞口、净宽、人流、环境及立面目标，建立逐樘门表。
先核消防、疏散、无障碍和失电操作，再检查收纳与开启空间。
对候选方案核算门宽、门重、风荷载、频率及环境适用性。
完成品牌技术澄清、样板测试及同口径报价，再定型入库。
样板测试覆盖感应、防夹、联动、失电、噪声与排水；指标待深化。
建议配图类型：选型决策树
```mermaid
flowchart TD
A[输入：部位、门洞、净宽、人流、环境] --> B{安全及规范要求可满足？}
B -- 否 --> X[调整门洞、动线或系统]
B -- 是 --> C{具备侧向收纳及门头条件？}
C -- 是 --> D[纳入平移候选]
C -- 否 --> E{具备安全平开扇区？}
E -- 否 --> X
E -- 是 --> F[纳入平开候选]
D --> G{同时具备安全平开条件？}
G -- 是 --> F
G -- 否 --> H[平移方案深化]
F --> I{地埋排水与维护条件成立？}
I -- 是 --> J[上置与地埋同步比选]
I -- 否 --> K[优先评估上置平开]
H --> L[核验荷载、频率、环境及安全配置]
J --> L
K --> L
L --> M{技术核验通过？}
M -- 否 --> X
M -- 是 --> N[样板测试、成本比较、方案定型]
```
下一步工作安排
工作｜主责建议｜可审查成果
门表及环境调查｜设计＋工程｜尺寸、净宽、门重、暴露、动线、排水表
品牌技术澄清｜设计＋采购＋供应商｜官方手册、适配曲线、选型确认与服务承诺
样板段测试｜工程牵头，设计及物业参加｜感应、防夹、失电、联动、噪声与排水记录
成本对标｜成本＋设计｜同口径报价、配置分档、维保及备件价格
【补充素材搜索建议】
中文：“自动门 样板验收 安全传感器测试 地埋基坑试水”
英文：“automatic door commissioning safety sensor drainage test”
平台：品牌调试手册、项目样板记录、工程验收资料。
画面：测试人员、测点及记录表同框；决策树建议直接绘制矢量图。
口述备注
用决策树缩小方案，再通过样板、技术确认和成本对标完成定型。
来源：J；测试方法、阈值与责任签认V。
四、定稿时的数据追溯清单
以下放入PPT备注或配套技术表，不增加展示页数。
待核内容｜当前依据｜定稿所需证据
门型与安装方式｜图片、底稿｜逐樘门表及系统深化图
门机承重、门宽、频率｜底稿参数｜官方手册、适配曲线、厂家书面确认
噪声｜底稿数值｜测试条件与样板实测
IP及耐腐蚀｜底稿要求｜对应部件证明、防腐试验及判定标准
玻璃与骨架｜底稿材料｜结构计算、材料牌号、构造及样板
风压与锚固｜沿海要求｜项目荷载、计算书、连接节点
造价｜底稿估算｜同期同范围正式报价
图片｜A01—A10、B01—B10｜保留原图；B02与A10去重
最终汇报应把“已知参考值”“顾问建议”“待核验事项”分开呈现，既保留成本判断依据，也避免把未经确认的设备参数写成采购承诺。
收到这批补充图片，按上传顺序编号为 C01—C10。上一版整合稿先作为工作稿，配图以本次更新为准。
目前累计收到 30张，去除两处明显重复后为28张不同画面：C01与B01重复，B02与A10重复。
编号｜图片可读信息｜对应页面及用途
C01｜与B01相同的玻璃平移入口｜沿用B01编号，用于P4
C02｜室内看向室外的双扇玻璃门，两侧固定玻璃、底部装饰板｜P2：入口尺度与通透性；P8：门体比例
C03｜室外视角的宽入口，中央通道开启、两侧玻璃分格清晰｜P4—P5：开口与侧向区域分析，驱动方式待核
C04｜密集几何分格、异形装饰拉手、侧墙嵌入式门禁｜P8：装饰门体；P12：非标构件成本
C05｜双扇平开状态，门头可见装置、长拉手与两侧玻璃｜P7：开启扇区；P9：设备安装界面
C06｜大面宽入口、中央开口、两侧装饰玻璃、独立门禁柱｜P4：入口组织；P13：感应及门禁位置
C07｜金属色门套、双扇分格玻璃门、连续门厅空间｜封面候选；P8：整体立面与门体关系
C08｜双扇玻璃门、曲线长拉手、多层框线及室外地面接口｜P8：门扇与拉手；P10：材料及连接
C09｜工厂加工状态的框体、圆弧装饰构件及包装保护｜P10：加工与表面质量；P12：非标加工成本
C10｜室外入口整体，圆角门套、玻璃门、长拉手及入口铺装｜P1：室外暴露场景；P13：风雨与地面接口